Муниципальное общеобразовательное учреждение

Рязанцевская средняя общеобразовательная школа

Переславского муниципального района

Учебный проект по физике на тему

«Энергосберегающие ламы - за ними будущее?»

Автор: Матоян Армен,

учащийся 9 класса

Руководитель: Селезнёва Н.Н.,

учитель физики

2018

### Содержание

### Введение................................................................3
1. Исторические сведения...................................4

  - Лампы накаливания..................................4

1.2 Энергосберегающие лампы....................9

2. Преимущества и недостатки.................12

2.1 Лампа накаливания....................12

2.2 Энергосберегающая лампа.....................13

3. Проведение исследования.............13

3.1 Первый этап исследования....................13

Подсчёт времени работы ламп...................13

3.2 Второй этап исследования.....................13

Сравнительная характеристика..............13

3.3 Заключительный этап исследования......14

Нахождение экономии.....................14
4. Заключение...........................................................14
5. Список литературы...............................................14

Введение

Предмет исследования: энергосберегающие лампы и лампы накаливания.

Цели: обеспечение рационального использования электроэнергии за счет замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

Задачи: 
1. Изучить характеристики энергосберегающих ламп и ламп накаливания.
2. Изучить строение энергосберегающих ламп и строение ламп накаливания. 
3. Выявить преимущества и недостатки энергосберегающих ламп и ламп накаливания.

Гипотеза: экономия электроэнергии в домашних условиях улучшит освещение комнат, при условии замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

Методы исследования: изучение литературы, наблюдения, сравнение и анализ.

Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что результаты исследования раскрывают особенности применения энергосберегающей лампочки, и дают возможность объективно оценить ее значимость.

# Исторические сведения

# Лампа накаливания

## История открытия

В создание лампы накаливания в том виде, в котором она известна на сегодняшний день, сделали свой вклад исследователи, как из России, так и из других стран мира.

Александр Лодыгин

До момента, когда изобретатель Александр Лодыгин из России начал трудиться над разработкой ламп накаливания, в ее истории нужно отметить некоторые важные события:

- в 1809 году известный изобретатель Деларю из Англии создал свою первую лампу накаливания, оснащенную платиновой спиралью;

- через почти 30 лет в 1938 году уже бельгийский изобретатель Жобар разработал угольную модель лампы накаливания;

- изобретатель Генрих Гёбель из Германии в 1854 году уже представил первый вариант рабочего источника света.

Лампочка немецкого образца имела обугленную нить из бамбука, которая помещалась в вакуумированный сосуд. В течение пяти последующих лет Генрих Гёбель продолжал свои наработки и в конечном счете пришел к первому опытному варианту рабочей лампочки накаливания.

Первая практичная лампочка

Джозеф Уилсон Суон, знаменитый физик и химик из Англии, в 1860 году явил миру свои первые успехи в области разработки источника света и за свои результаты был вознагражден патентом. Но некоторые трудности, которые возникли с созданием вакуума, показали неэффективную и не долгосрочную работу лампы Суона.
В России, как уже отмечалось выше, исследованиями в области эффективных источников света занимался Александр Лодыгин. В России он смог добиться свечения в стеклянном сосуде угольного стержня, из которого предварительно был откачен воздух. В России история открытия лампочки накаливания началась в 1872 году. Именно в этом году Александру Лодыгины удались его эксперименты с угольным стержнем. Через два года он в России получает патент под номером 1619, который был выдан ему на нитевой вид лампы. Нить он заменил на стержень из угля, находившийся в вакуумной колбе.
Ровно через год В. Ф. Дидрихсон значительно улучшил вид лампы накаливания, созданную в России Лодыгином. Усовершенствование заключалось в замене угольного стержня на несколько волосков.

## Вклад Томаса Эдисона

В 70-х года позапрошлого столетия в изобретательскую гонку по созданию работающей модели лампы накаливания включился изобретатель из Америки — Томас Эдисон.

Томас Эдисон

Он проводил исследования в вопросе применения в виде элемента накаливания нитей, произведенных из разнообразных материалов. Эдисон в 1879 году получает патент на лампочку, оснащенной платиновой нитью. Но через год он возвращается к уже проверенному угольному волокну и создает источник света со сроком эксплуатации в 40 часов.

Обратите внимание! Одновременно с работой по созданию эффективного источника света, Томас Эдисон создал поворотный тип бытового выключателя.

При том, что лампочки Эдисона работают всего лишь 40 часов, они начали активно вытеснять с рынка старый вариант газового освещения.

## Результаты работ Александра Лодыгина

В то время, как на другом конце мира Томас Эдисон проводил свои эксперименты, в России аналогичными изысканиями продолжал заниматься Александр Лодыгин. Он в 90-х годах 19 века изобрел сразу несколько видов лампочек, нити которых были изготовлены из тугоплавких металлов.

Обратите внимание! Именно Лодыгин первым решился использовать вольфрамовую нить в качестве тела накаливания.

Лампочка Лодыгина

Кроме вольфрама он также предлагал использовать нити накаливания, изготовленные из молибдена, а также скручивать их в форме спирали. Такие свои нити Лодыгин размещал в колбах, из которых откачивался весь воздух. Вследствие таких действий нити предохранялись от кислородного окисления, что делало срок службы изделий значительно продолжительным.
Первый тип коммерческой лампочки, произведенный в Америке, содержала вольфрамовую нить и изготавливалась по патенту Лодыгина.
Также стоит отметить, что Лодыгиным были разработаны газонаполненные лампы, содержащие угольные нити и заполненные азотом.
Таким образом, авторство первой лампочки накаливания, отправленной в серийное производство, принадлежит именно российскому исследователю Александру Лодыгину.

### Разновидности

Лампы накаливания делятся на (расположены по порядку возрастания эффективности):

- Вакуумные (самые простые).

- Аргоновые (азот-аргоновые).

- Криптоновые.

- Ксенон-галогенные с отражателем ИК-излучения (так как большая часть излучения лампы приходится на ИК-диапазон, то отражение ИК-излучения внутрь лампы заметно повышает КПД, производятся для охотничьих фонарей).

- Накаливания с покрытием, преобразующим ИК-излучение в видимый диапазон. Ведутся разработки ламп с высокотемпературным люминофором, который при нагреве излучает видимый спектр.

Применение

В интерьерах многих кафе, баров и магазинов можно встретить интересные светильники, которые представляют собой ретро лампочки различных форм с фигурной светящейся нитью внутри. Это лампы, которые имитируют старинные лампы накаливания, которые создал Томас Эдисон. Часто такие лампочки не скрываются плафонами, а свисают с потолка прямо на электрическом проводе, что актуально для интерьеров в стиле лофт. Формы лампочек могут быть разные: круглые, грушевидные, овальные, вытянутые, имитирующие пламя свечи и т.д. Часто дизайнеры создают интересные композиции из нескольких лампочек различных конфигураций. Выразительным элементом таких светильников является также форма нитей накаливания, расположенных в колбе. Они могут быть в виде спирали, ёлочки, звёздочки, хаотичного клубка. При этом светящиеся нити создают тёплый приятный свет, который поддерживает в помещении уютную атмосферу. По данным портала Lotlight, современные лампы Эдисона имеют ту же конструкцию, что и оригинальные. Источником света в них служит вольфрамовая нить. Она может быть как одна, так и несколько. Колба лампы заполняется инертным газом, чаще всего аргоном. Такие лампы выпускаются как со стандартным цоколем Е27, так и с цоколями других размеров, например, B22 или E14. Мощность потребления электроэнергии у таких приборов может быть разная: от 25 до 100 Вт. Срок службы ламп Эдисона составляет до 3,5 тысяч часов. Винтажные лампы Эдисона — это не только оригинальный элемент декора интерьера, но и качественный источник освещения. Вольфрамовые нити не слепят глаза, а тёплый жёлтый свет, который они излучают, является естественным и комфортным для зрения. К тому же, такие лампы не содержат ртути, как в энергосберегающих лампах, поэтому считаются и более безопасными.

# Энергосберегающая    лампа

Энергоэффективная ла́мпа — электрическая лампа, обладающая существенно большей светоотдачей (соотношением между световым потоком и потребляемой мощностью), например, в сравнении с наиболее распространёнными сейчас в обиходе лампами накаливания. Благодаря этому замена ламп накаливания на энергосберегающие способствует экономии электроэнергии.

## История создания

Официально первая люминесцентная или, как ее еще называют, флуоресцентная лампа была создана в начале прошлого века инженером-изобретателем из США Питером Купером Хьюиттом, получившим на нее патент 17 сентября 1901 года. Хотя некоторые исследователи оспаривают его первенство в изобретении, называя «отцом» люминесцентной лампы малоизвестного немецкого физика Мартина Аронса, экспериментировавшего с ртутными лампами в конце XIX века.

Изобретенная и запатентованная Хьюиттом люминесцентная лампа содержала ртуть, пары которой нагревались проведенным через нее электротоком. Лампа Хьюитта была шарообразной формы и слегка изогнута, она давала больше света, чем лампы Лодыгина-Эдисона, но свет этот был голубовато-зеленым, неприятным для глаза. По этой причине первые ртутные лампы использовали только фотографы и они не получили широкого распространения.

Питер Купер Хьюитт. 1861-1921

Люминесцентная лампа в ее практически современном виде была создана группой немецких изобретателей во главе с Эдмундом Гермером, запатентовавшими свое изобретение 10 декабря 1926 года. Именно Гермеру пришла идея нанести флуоресцирующее покрытие на стеклянную поверхность лампы изнутри, которое преобразовывало ультрафиолетовое свечение ртутной лампы в белый свет, не режущий глаз. Альберт Халл, инженер компании «General Electric», разработал люминесцентную лампу с аналогичным покрытием к началу 1927 года, но компания была вынуждена приобрести патент Эдмунда Гермера, как оформившего его раньше.

С момента приобретения патента Гермера инженеры «General Electric» активно принялись за совершенствование люминесцентных ламп, стараясь довести их до серийного производства. Для сокращения размеров колбы были созданы лампы круглой и U-образной формы, продемонстрированные на стенде «GE» на всемирной нью-йоркской выставке 1939 года, лампы с компактной спиралевидной колбой разработаны инженером «General Electric» Эдвардом Хаммером в 1976 году. Впрочем, спиралевидные люминесцентные лампы в 80-х так и не были запущены в производство, поскольку руководители компании сочли расходы на строительство новых заводов чрезмерными. В 1995-м медлительностью «General Electric» воспользовались китайские производители, наладив выпуск энергосберегающих ламп со спиралевидными колбами.

Эдвард Хаммер со своим изобретением — лампой с компактной спиралевидной колбой

Ввинчивающаяся лампа с магнитным балластом (SL) была создана компанией «Philips» в 1980 году — она стала первой люминесцентной лампой такого рода, способной конкурировать с лампами накаливания. Энергосберегающую лампу с электронным балластом (CFL) в 1985 году впервые продемонстрировал немецкий концерн «Osram».

Конструкция и характеристики

Часто в быту энергосберегающими называют только компактные люминесцентные лампы, что некорректно в силу того, что энергосберегающие лампы могут иметь другую конструкцию (например, люминесцентные лампы линейного типа с пониженным содержанием ртути и меньшим диаметром трубки), или даже основываться на других физических принципах — таких, как светодиодные лампы, обладающие перед люминесцентными рядом преимуществ: бо́льшая светоотдача, выше механическая прочность из-за отсутствия хрупкой стеклянной колбы и вольфрамовых нитей, долговечность и независимость от частых переключений, более естественный спектр, правда, при более высокой цене. Образ компактных люминесцентных ламп часто используется в рекламе, призывающей к экономии электроэнергии и энергосбережению, что способствует распространению этого заблуждения. Характеристика, которая выгодно отличает энергосберегающие лампы от ламп накаливания, заключается в том, что энергосберегающие лампы могут иметь разную цветовую температуру, определяющую цвет лампы. Цветовые температуры энергосберегающих ламп: 2700 К — Мягкий белый свет, 4200 К — Дневной свет, 6400 К — Холодный белый свет (цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина). Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше — тем ближе к синему. Таким образом, потребитель получает возможность обогатить цветовую гамму помещения.

Преимущества и недостатки

Преимущества

### Низкая цена.

### небольшие размеры.

### невысокая чувствительность к сбоям в питании и скачкам напряжения.

### мгновенное зажигание и перезажигание.

### незаметность мерцания при работе на переменном токе (важно на предприятиях).

### возможность использования регуляторов яркости.

- непрерывный спектр излучения.

- резкие тени (как при солнечном освещении) благодаря малому размеру излучающего тела.

### Недостатки

- относительно малый срок службы.

- низкая световая отдача.

- резкая зависимость световой отдачи и срока службы от напряжения.

- световой коэффициент полезного действия ламп накаливания, определяемый как отношение мощности лучей видимого спектра к мощности, потребляемой от электрической сети, весьма мал и не превышает 4 %. Включение электролампы через диод, что часто применяется с целью продления ресурса на лестничных площадках, в тамбурах и прочих затрудняющих замену местах, ещё больше усугубляет её недостаток: значительно уменьшается КПД, а также появляется значительное мерцание света.

- лампы накаливания представляют пожарную опасность. Через 30 минут после включения ламп накаливания температура наружной поверхности достигает, в зависимости от мощности, следующих величин: 25 Вт — 100 °C, 40 Вт — 145 °C, 75 Вт — 250 °C, 100 Вт — 290 °C, 200 Вт — 330 °C. При соприкосновении ламп с текстильными материалами их колба нагревается ещё сильнее. Солома, касающаяся поверхности лампы мощностью 60 Вт, вспыхивает примерно через 67 минут.

- при термоударе или разрыве нити под напряжением возможен взрыв баллона.

- бросок тока при включении (примерно десятикратный).

- нагрев частей лампы требует термостойкой арматуры светильников.

- хрупкость, чувствительность к удару и вибрации.

# Недостатки

- Люминесцентные лампы стоят дороже обычных.

- Трубка содержит пары ртути, поэтому категорически не рекомендуется разбивать такую лампу.

- Цокольная часть энергосберегающей лампы слегка превышает по размерам традиционную, поэтому она подходит не ко всем люстрам.

- Освещение энергосберегающей лампой выглядит необычно и может понравиться не всем.

- На разогрев до полной яркости светоизлучения этим лампам требуется от 30 секунд до двух минут;

Преимущества

- Энергосберегающие лампы отличаются длительным сроком службы.

- Низкое потребление электроэнергии.

- Энергосберегающие лампы обычно светят ярче и лучше освещают помещение.

- На люминесцентные лампы распространяется заводская гарантия, в то время как для обычных ламп никакой гарантии не предусмотрено.

- Использовать энергосберегающие лампы можно даже в тех помещениях, где имеются ограничения температуры, поскольку эти светильники почти не нагреваются.

Проведение исследования

Первый этап

Подсчет времени работы ламп:

Зимой:

Достаточно светло становится уже в 10:00 утр, а темнеть начинает часов в 16: 00. Всё это время я свет не включаю. Основной «осветительный сезон» в моей семье начинается с 16:00 до 23:00 и с 7:00 до 10:00. В общей сложности 10 часов.

Летом:

Летом дела с естественным освещением обстоят лучше. В 6:00 уже светло, а темнеет в 20:00. Таким образом, мы имеем всего 3 часа работы ламп.

Второй этап

Сравнительная характеристика:

Таблица 1.

| Критерии сравнения | Лампа накаливания | Энергосберегающая лампа |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность | 100 Вт | 20 Вт |
| Тариф | 2,40 рубля | 2,40 рубля |
| Стоимость 1 шт. | 30 руб. | 130 руб. |
| Затраченная электроэнергия в месяц | 30 кВт * ч | 6 кВт * ч |
| Стоимость затраченной электроэнергии в месяц | 72 руб. | 14,4 руб. |
| Общая затрата в год | 432977,968 руб. | 29366,328 руб. |

Заключительный этап исследования

Нахождение экономии

72 – 14,4 = 57,6 рублей можно сэкономить за месяц использования энергосберегающей лампы.

Если лампа стоит 130 рублей, то лампа окупит свою стоимость только через 130 / 57,6 = 2,3 месяца эксплуатации.

Заключение

В результате проведения сравнительного анализа различных источников света, направленного на выявление преимуществ энергосберегающих ламп, были выявлены следующие основные преимущества:

- низкое энергопотребление;

- мгновенность выхода на полную рабочую мощность;

Конечно, светодиодная лампа стоит дороже, чем обычная лампа накаливания (на 100 руб.), но в год выходит огромная экономия.

Экономия электроэнергии – в 5 раз.

Необходимо отметить, что в работе были затронуты лишь некоторые аспекты проблемы и данная тема требует дальнейших глубоких проработок и исследований.

Вывод:

Экономия бюджетных средств в домашних условиях при замене ламп накаливания на светодиодной составляет 57,6 руб. в месяц, а в год 21 024 руб. Замена ламп накаливания на светодиодные эффективна.

Список литературы.

1. Алфёров Ж.И.// Физика и техника полупроводников.1998. Т32. № С.3-18.

2. Берг А., Дин П.// Светодиоды (перевод с англ. под редакцией Юновича А.Э.). М.,1979.

3.Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.bibliofond.ru,

4.http://www.km.ru/referats/335526-ispolzovanie-svetodiodnykh-svetilnikov